# 사용자 지침서

# Elo TouchSystems 0700L 터치모니터

# Copyright © 2015 Elo Touch Solutions, Inc. 모든 권리 보유(All Rights Reserved).

이 출판물의 어떤 부분도 Elo Touch Solutions, Inc.의 사전 서면 허가 없이 전자적, 자기적, 광학적, 화학적, 수동식을 포함하되 이에 제한되지 않는 모든 형태나 수단으로 검색 시스템에 복제, 전송, 복사, 저장하거나 어떤 언어나 컴퓨터 언어로도 번역할 수 없습니다.

책임한계(Disclaimer)

이 문서의 정보는 경고없이 변경될 수 있습니다. Elo Touch Solutions, Inc.와 그 제휴 회사 (총체적으로 “Elo")들은 이 문서의 정보와 관련 어떠한 주장이나 보증을 하지 않으며, 특히 상품성, 특정목적에의 적합성에 관한 어떤 묵시적인 보증도 포함하지 않습니다. Elo는 문서의 개정이나 변경사항에 관해 어떠한 개인에게 통지해야 할 Elo의 의무없이 때때로 이 문서를 개정하고 이 문서에 포함된 내용을 변경할 권리를 보유합니다.

상표 인정

AccuTouch,  Elo, Elo (로고), Elo Touch, Elo TouchSolutions, Elo TouchSystems, IntelliTouch, iTouch, SecureTouch, TouchTools 및 VuPoint는 Elo 및 그 제휴회사들의 상표입니다.  Windows는 Microsoft Corporation의 상표입니다.

# 목차

1장 - 소갯말	4

2장 – 설치	5

3장 – 장착	8

4장 – 작동법	9

5장 – 기술 지원	10

6장 – 안전 및 유지보수	11

7장 – 규제 정보	12

8장 – 보증 정보	15

1장 – 소갯말

# 제품 설명

귀하의 새 터치모니터는 Elo TouchSystems 터치 제품들의 성능 안전성을 터치 기술과 디스플레이 디자인에서의 첨단 기술과 접목시킨 것입니다. 이러한 특징의 조합으로 사용자와 터치모니터간에 자연스러운 정보의 흐름이 생성됩니다

이터치모니터는 24 비트 칼라, 액티브 매트릭스 박막 트랜지스터 LCD를 사용하여 고품질의 디스플레이 성능을 제공합니다. 이 LED 백라이트는 전원 소모를 상당히 감소시키고 수은을 제거(CCFL-백라이트 패널과 비교했을 때)합니다. 이 LCD 모니터의 성능을 향상시키는 다른 뛰어난 특징들은 하나의 USB 케이블 상으로 전원/비디오/터치가 가능하다는 것, 선택적 자기판독장치(MSR) 및 선택적 웹캠입니다.

이 특별한 USB 드라이버가 필요하기 때문에, 터치모니터는 부팅업 중 주 디스플레이로 사용될 수 없습니다. USB 드라이버 설치를 위해서는 추가의 디스플레이가 반드시 필요합니다.

주의사항

장치의 수명을 최대화하고 사용자 안전에 대한 위험을 방지하기 위해 이 사용자 지침서에서 권장한 대로 모든 경고사항, 주의사항 및 관리사항을 따르십시오. 추가 정보는 안전 및 유지보수 장을 참조하십시오.

이 지침서는 이 유닛의 적절한 셋업에 중요한 정보를 포함하고 있습니다. 귀하의 새 터치모니터를 설치하고 전원을 켜기 전에, 이 지침서 특히, 설치, 장착 및 작동법 장을 잘 읽어 주시기 바랍니다.

# 2장 – 설치

# 터치모니터 포장풀기

상자를 열고 다음 품목들이 들어 있는지 확인하십시오.

- 전면에 보호 시트가 부착된 터치모니터

- Elo TouchTools CD 및 사용자 지침서 CD

- 약식 설치 지침서

- USB Y-케이블 (“데이터 케이블”: 전원 및 USB 신호, “보조 전원 케이블”: 추가 전원)

- 4 M4x8mm 스크루

# 최소 컴퓨터 하드웨어 요건

- 2.0GHz 이중 코어 CPU

- 512MB RAM. 다른 애플리케이션들을 동시에 실행하려면 추가 필요.

- 2 USB 2.0 포트

- 30MB의 디스크 공간

- CD-ROM 드라이브 또는 소프트웨어 다운로드를 위한 네트워크 액세스

# 커넥터 패널 및 인터페이스

# 터치모니터 연결

1. 제공된 USB Y 케이블의 미니-B 플러그를 모니터의 미니-USB 포트에 연결하고, 제공된 USB Y 케이블의 “데이터 케이블” 커넥터를 귀하 컴퓨터의 USB 포트 중 하나에 연결하십시오.

주: 어떤 컴퓨터는 USB 포트하나로부터 충분한 전원을 모니터로 제공할 수 없을 수도 있습니다. 그렇다면, 케이블의 Y 쪽끝의 “보조 전원 케이블” USB 커넥터를 컴퓨터의 다른 USB 포트에 연결하십시오.

2. 터치모니터는 온(ON) 상태로 배송됩니다. DisplayLink™ 드라이브가 일단 컴퓨터에 설치되면 비디오가 모니터에 표시될 것입니다.

# DisplayLink 소프트웨어 드라이브 설치하기

DisplayLink 테크놀로지는 USB 상 비디오를 가능케 합니다. 이 기술은 하나의 USB 케이블로 전원, 비디오, 터치를 모두 사용할 수 있게 해 줍니다.

주: 이 모니터는 부팅업 시 주 디스플레이로 사용될 수 없습니다. DisplayLink 드라이브 설치를 위해서는 추가의 디스플레이를 반드시 사용해야 합니다.

the Windows 7, XP 32-bit (SP2, SP3), Vista 32-bit (SP1) 및 Vista 64-bit (SP1) 운영 시스템에 대한 드라이버는 귀하의 터치모니터에 CD로 제공됩니다.

# 상세한 드라이버 지침서를 보시려면 Elo TouchTools CD내의 USB 모니터 폴더를 참조하십시오.

# Touch 테크놀로지 소프트웨어 드라이버 설치하기

# 터치모니터가 귀하의 모니터와 함께 작동하려면 일부 소프트웨어 설치가 필요합니다.

Windows 7, XP, Vista, WePOS 및 32-bit Server 2003과 2008운영 시스템에 대한 드라이버는 귀하의 터치모니터에 CD로 제공됩니다.

www.elotouch.com을 방문하시면 다음 정보를 얻을 수 있습니다.

- 가장 최근의 터치 드라이버 버전

- 추가 터치 드라이버 정보

- 상세 터치 드라이버 설치 지침서

- 기타 운영 시스템에 대한 터치 드라이버

# 3장 – 장착

# 후면 VESA 장착

4개의 구멍이 있는 M4 스크루용 75x75mm 장착 패턴이 모니터의 후면에 제공됩니다.

필립스 스크루드라이버를 사용하여 스탠드를 제거함으로써 장착 인터페이스에 접근할 수 있습니다. VESA FDMI-준수 카운팅은 코드화되어 있습니다: VESA MIS-B, 75, C

# 4장 – 작동법

# 전원

터치모니터를 켜거나 끄려면, 터치모니터 후면의 전원 버튼을 한 번 누르면 됩니다.

시스템은 SLEEP 및 OFF 모드일 때 소비 전력이 낮습니다. 상세한 소비 전력 사양에 대해서는 웹사이트 http://www.elotouch.com의 기술 사양을 참조하십시오.

화면을 터치하면 부착된 호스트 PC가 SLEEP 모드를 나오게 됩니다(마우스를 움직이거나 키보드 키를 누르는 것과 유사함).

# 비디오

시스템 트레이의 모니터 형태 아이콘을 누르면 디스플레이 옵션을 선택할 수 있습니다.

확장(Extend) 모드 (기본)에서, 0700L 터치모니터는 주 디스플레이 데스크탑의 확장으로 기능합니다. 0700L 터치모니터와 주 디스플레이의 해상도가 유지됩니다.

거울(Mirror) 모드에서 동일한 비디오 해상도, 색상 깊이 및 리프레쉬율이 두 디스플레이 모두에 보내집니다. 800x480 (대부분의 경우) 이상의 기본 해상도를 가진 주 디스플레이의 경우, 주 그래픽 장치는 지원되는 해상도로부터 최고의 해상도를 자동으로 선택하여 데스크탑 전체가0700L 터치모니터에 들어 맞게 합니다. 800x480보다 낮은 기본 해상도를 가진 주 디스플레이의 경우, 데스크탑은0700L 터치모니터상에서 레터 박스형이 되어 애스펙트 율을 유지할 수 있게 합니다.

디스플레이 옵션에 대한 더 상세한 정보는Elo TouchTools CD 의 “USB 모니터” 폴더에 나와 있습니다.

# 5장 – 기술 지원

터치모니터, 귀하의 터치모니터에 문제가 있을 경우, 다음 제안사항을 참조해 주십시오.

문제가 계속 지속될 경우, 지역 딜러나TE Touch Solutions고객 서비스에 연락해 주십시오.

# 일반적 문제 해결방법

| 문제 | 제안 해결방안 |
| --- | --- |
| 시스템을 켠 후에도 터치모니터가 응답하지 않음 | USB 케이블이 모니터와 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. USB 케이블을 분리한 다음 다시 연결해 보십시오. |
| 모니터 디스플레이가 공백임. | 모니터나 컴퓨터 모듈이 슬립(SLEEP) 모드일 수 있습니다. 아무 키를 누르거나/마우스를 움직이거나/터치스크린을 터치하여 이미지가 다시 나타나는지 보십시오. 이러한 조처 중 어느 것도 문제를 해결하지 않으면, PC를 다시 시작하십시오. |
| 터치 기능이 작동하지 않음 | 귀하의 컴퓨터에 최신의 Elo 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 최신의 Elo 드라이버에 제공된 조절 절차를 수행하십시오. |

기술 지원

본 장치의 기술 사양을 보려면www.elotouch.com/products로 가 주십시오.

온라인 셀프 헬프를 보려면 www.elotouch.com/go/websupport로 가 주십시오.

기술 지원에 대해서는 www.elotouch.com/go/contactsupport로 가 주십시오.

전세계 기술 지원 전화번호를 원하시면 본 사용자 지침서의 마지막 페이지를 참조하십시오.

# 6장 - 안전 및 유지보수

안전

감전 위험을 줄이려면 모든 안전 지침을 따르고 터치모니터나 컴퓨터 모듈을 해제하지 마십시오.  이 장치들은 사용자가 수리할 수 없습니다.

터치모니터 케이스 측면과 상단에 위치한 구멍은 환기를 위한 것입니다. 환기 슬롯을 막거나 안에 무엇인가를 넣지 마십시오.

설치 장비가 기술 사양장에 나와 있는 특정 환경적 조건을 반드시 유지하도록 해 주십시오.

취급 안내

다음 사항들은 귀하의 터치모니터가 최적 상태에서 기능할 수 있도록 도와 줍니다.

- 클리닝하기 전에 AC 전원 케이블을 분리하십시오.

- 디스플레이 유닛 케비넷을 세척하려면, 약한 세정제로 약간 적셔진 천조각을 사용하십시오.

- 유닛이 건조된 상태로 유지되는 것이 중요합니다. 유닛 안에 액체가 들어가지 않도록

하십시오. 액체가 안에 들어간 경우, 다시 전원을 켜기 전에 유자격 서비스 기술자가

확인하게 하십시오.

- 스크린 표면에 흠을 낼 수 있는 천이나 스폰지로 화면을 닦지 마십시오.

- 터치스크린을 세척하려면, 깨끗한 천이나 스폰지에 창문이나 유리 세정제를 묻혀서 사용하십시오. 절대 터치스크린에 세정제를 직접 뿌리지 마십시오. 알코올 (메틸, 에틸 또는 이소프로필), 희석제, 벤젠, 또는 기타 연마성 클리너를 사용하지 마십시오.

# 폐기 전기 및 전자장비 지침(WEEE)

|  | 이 제품은 가정 쓰레기와 함께 처분되어서는 안됩니다. 이러한 제품은 회수해서 재활용할 수 있는 적절한 시설로 보내져야 합니다. |
| --- | --- |

# 7장 – 규제 정보

I. 전기 안전 정보:

제조업체 라벨에 표시되어 있는 전압, 주파수 및 현재 요건사항들이 준수되어야 합니다.  이 문서에 지정된 것과 다른 전원 소스에 연결하고 요건사항이 준수되지 않으면, 부적절한 작동, 기기의 손상, 보증효력 상실이 따를 수 있습니다.

이 기기내에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 이 기기는 안전 위험으로 간주되는 위험수준의 전압을 생성합니다. 서비스는 자격있는 서비스 기술자에 의해서만 제공되어야 합니다.

장비를 주 전원장치에 연결하기 전에 설치에 관한 질문이 있으면 유자격 전기기사나 제조업체에게 연락하십시오.

II. 방출 및 내성 정보

미국내 사용자에 대한 통지문: 이 장비는 FCC 규칙의 파트 15에 의거하여 검사되었고, 클래스 B 디지털 장치의 제한에 준수하는 것으로 검증되었습니다. 이러한 제한은 일반 가정 또는 상업용 설치 시 유해한 간섭에 대항하여 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 사용하고 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치하고 사용하지 않을 경우, 라디오 통신과 함께 해로운 간섭을 일으킬 수 있습니다.

캐나다내의 사용자에 대한 통지문: 이 장비는 산업 캐나다 무선 간섭 유발 장비 규정에 의해 제정된 대로, 디지털 장치로부터의 무선 소음 방출에 대한 클래스 B 제한을 준수하고 있습니다.

유럽 연합내 사용자에 대한 통지문: 제공된 전원 코드 및 기기와 함께 제공된 연결 케이블 장치만 사용하십시오. 제공된 코드와 케이블을 다르게 대체하는 것은 다음 표준에 따라 요구되는 방출 및 내성에 관한 전기 안전 또는 CE 마크 인증서를 위반하는 결과를 낳을 수 있습니다.

이 정보 기술 장비(Information Technology Equipment: ITE)는 제조업체 라벨에 다음의 지침 및 표준에 의거하여 이 장비가 검사받았다는 것을 의미하는 CE 마크를 가지고 있어야 합니다. 이 장비는 유럽 표준 EN 55022 클래스 B 에 포함된 EMC 지침89/336/EEC와 유럽 표준 EN 60950에 포함된 저전압 지침73/23/EEC가 요구하는 CE 마크의 요건에 따라 검사받았습니다.

모든 사용자를 위한 일반 정보: 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 사용하고 방출할 수 있습니다. 이 지침서에 따라 설치되고 사용되지 않을 경우, 이 장비는 라디오 및 TV 통신과 함께 간섭을 유발할 수 있습니다. 하지만, 특정 장소 요인이 작용하므로, 특정 설치 상황에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다.

1) 방출 및 내성 요건을 만족시키려면, 사용자는 다음 사항을 반드시 준수해야 합니다.

a) 이 디지털 장치를 컴퓨터에 연결할 때, 반드시 제공된 I/O 케이블만 사용합니다.

b) 컴플라이언스를 확실시 하기 위해, 공급된 제조업체 승인 라인 코드만 사용합니다.

c) 사용자는 컴플라이언스 책임자가 명시적으로 승인하지 않은 장치에 대한 변경이나   변형은 이 장치를 작동하는 사용자의 권한을 무효화할 수 있다는 것을 알고 있어야 합니다.

# 2) 이 장치가 라디오, TV 수신 또는 다른 장비와 간섭을 유발하는 것처럼 보일 경우:

a) 장치를 켜고 꺼 보아 방출의 원천을 확인합니다.

이 장치가 간섭을 유발한다고 검증될 경우, 다음과 같은 방법을 사용하여 간섭을 교정해 보십시오.

i) 영향받은 수신기로부터 이 디지털 장치를 멀리 옮깁니다.

ii) 영향받은 수신기로부터 디지털 장치의 위치를 바꾸어(돌려) 봅니다.

iii) 영향받은 수신기의 안테나의 방향을 바꿉니다.

iv) 디지털 장치를 다른 AC 콘센트에 꽂아 디지털 장치와 수신기가 다른 브랜치 회로에  위치하도록 합니다.

v) 디지털 장치가 사용하지 않는 모든 I/O 케이블의 연결을 해제하고 제거합니다.  (연결이 끊어지지 않은 I/O 케이블은 잠재적인 고 RF 방출 레벨의 원천입니다.)

vi) 디지털 장치를 접지된 콘센트에만 꽂습니다. AC 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. (라인 코드 접지선을 제거하거나 절단하면 RF 방출 레벨이 올라갈 수 있고 따라서 사용자에 대해 치명적 쇼크 위험을 가할 수 있습니다.)

추가 도움이 필요하시면, 딜러, 제조업체 또는 경험있는 라디오/TV 기술자에 문의하십시오.

III. 기관 인증서

본 모니터에 대해서 다음과 같은 인증서와 마크가 발행되었거나 인가되었습니다.

호주 C-Tick

캐나다 CUL, IC

유럽 CE

일본 VCCI

멕시코 NOM CoC

# 미국FCC, UL

IV. 중국 RoHS

중국법(전자 정보 제품이 초래하는 오염 관리 행정)에 따라, 아래 섹션은 이 제품이 포함할 수도 있는 독성 및/또는 위험 물질의 이름과 양을 열거하고 있습니다.

| 구성요소 이름 | 독성 또는 위험 물질과 요소 |
| --- | --- |
|  | 납(Pb) | 수은(Hg) | 캐드뮴(Cd) | 육가 크롬(Cr6+) | 폴리염화 비페닐(PBB) | 폴리염화 디페닐 에테르(PBDE) |
| 플라스틱 부품 | O | O | O | O | O | O |
| 금속 부품 | X | O | O | O | O | O |
| 배선 및 케이블 어셈블리 | X | O | O | O | O | O |
| LCD 패널 | X | O | O | O | O | O |
| 터치스크린 패널 | X | O | O | O | O | O |
| PCBA | X | O | O | O | O | O |
| 소프트웨어 (CD 등.) | O | O | O | O | O | O |
| O: 이 표시는 본 구성품에 대한 모든 동질 재료에 포함된 독성 또는 위험 물질이SJ/T11363-2006의 제한 요건 미만이라는 것을 나타냅니다. X: 이 표시는 본 구성품에 대한 모든 동질 재료에 포함된 것 중 최소 하나에 포함된 독성 또는 위험 물질이 SJ/T11363-2006의 제한 요건을 초과한다는 것을 나타냅니다. X로 표시된 항목에 대해서, EU RoHS 에 따라 예외사항이 적용되었습니다. |

기호 설명

(1). SJ/T11364-2006 요건에 의거, 전자 정보 제품은 다음과 같은 공해 관리 로고로 표시되어 있습니다. 이러한 제품에 대한 환경친화 사용 기간은 10년입니다. 이 제품은 아래에 나와 있는 일반 작동 조건하에서 누출되거나 변형되지 않으므로 어떠한 심각한 환경 공해, 신체 상해 또는 자산에 대한 손해도 끼치지 않을 것입니다.

작동 온도:0-40 / 습도: 20%-80% (비응축).

저장 온도:-20~60 / 습도:10%~90% (비응축).

(2). 본제품이 지방법에 따라 재활용/재사용되는 것이 권장됩니다. 이 제품을 생각없이 아무렇거나 버려서는 안됩니다.

# V. 모니터 사양

전기 등급:

# 입력: 5VDC, 1A

작동 조건:

온도: 0°C - 40°C

습도: 20% - 80% (비응축)

고도: 0 - 3,658m

저장 조건:

온도: -20°C - 60°C

습도: 10% - 90% (비응축)

고도: 0 - 12,192m

# 8장 – 보증 정보

이 문서 또는 구매자에 전달된 주문 승인서에 다르게 명시된 경우를 제외하고, 판매자는 제품이 자재와 기술에 있어 결함이 없다는 것을 구매자에게 보증합니다. 터치모니터, 컴퓨터 모듈, 그 부품들에 대한 보증은 삼(3)년입니다.

판매자는 부품의 모델 수명에 관하여는 보증하지 않습니다. 판매자의 공급자들은 언제든지 그리고 때때로 제품이나 부품으로 전달되는 부품을 변경할 수 있습니다.

구매자는 상기에 설명된 보증에 의거 제품이 고장날 경우 서면으로 즉시(고장 발견 후 최대한 삽심(30)일이 지나기 전) 판매자에게 통지해야 하고, 그 통지서에 상업적으로 합리적인 방식으로 고장과 관련된 증상의 상세 내역을 기술할 것이며, 가능할 경우, 판매자에게 설치된 제품을 점검할 기회를 제공해야 할 것입니다.   이 통지서는 판매자가 서면으로 다르게 기술한 경우를 제외하고, 이러한 제품에 대한 보증 기간 중 판매자에게 전달되어야 합니다. 이러한 통지서를 제출한 지 삽십(30)일 이내에, 구매자는 결함이 있다고 주장하는 제품을 원래 포장 박스(들)나 기능적으로 동등한 박스에 넣어 포장한 후 구매자의 비용으로 위험을 감수하고 판매자에게 배송해야 할 것입니다.

결함이 있다고 주장되는 제품이 수령되고 판매자가 그 제품이 상기에 설명된 보증을 만족시키지 못한다고 검증한 후 합리적인 시간내에, 판매자는 이러한 고장을 판매자의 선택에 따라 (i) 제품을 수정하거나 수리하거나, (ii) 제품을 교체함으로써 교정할 것입니다. 이러한 제품의 변경, 수리, 또는 교체 그리고 최소한의 보험을 포함하여 제품을 구매자에 반송하는데 드는 비용은 판매자가 부담할 것입니다. 구매자는 제품이 배송 중 분실되거나 손상되는 위험을 감수할 것이며 제품을 보험에 들게 할 수 있습니다. 구매자는 판매자가 결함이 없다고 판명한 제품을 반송하는데 드는 운송비를 판매자에게 환불할 것입니다. 판매자의 선택에 따라, 제품의 변경이나 수리는 판매자의 시설이나 구매자의 건물에서 시행될 수 있습니다. 판매자가 상기에 설명된 보증에 적합하도록 제품을 변경, 수리 또는 교체할 수 없을 경우, 판매자는 판매자의 선택에 따라 판매자가 명시한 보증기간에 걸쳐 정액법(Straight-line basis)에 의거 계산된 감가상각액을 감한 후의 제품의 구매 가격을 구매자에게 환불하거나 구매자 계정에 크레딧으로 제공할 수 있습니다.

이러한 배상절차는 보증의 위반시 구매자의 유일한 배상절차입니다. 상기에 설명된 명시적 보증을 제외하고, 판매자는 제품, 제품의 특정 목적에 대한 적합성, 품질, 상품성, 무해성이나 기타에 관해 법규나 다른 방식으로 명시적이든 묵시적이든 다른 어떤 보증도 하지 않습니다. 이 문서에 설명된 보증 외에, 판매자의 직원이나 어떤 제 3자도 제품에 관한 보증을 하도록 허가되지 않습니다. 보증 하에 판매자가 가지는 책임은 제품의 구매 가격의 환불에만 제한되어 있습니다. 어떤 상황에서도, 판매자는 구매자에 의한 대체품의 구매 또는 설치 비용, 또는 어떠한 특별, 결과적, 직접 또는 우발적 손상에 대해 책임지지 않습니다.

구매자는 (i) 제품과 모든 제품과 시스템 디자인 또는 도면에 대해 구매자가 의도한 사용의 적합성을 평가하고, (ii) 해당 법, 규정, 코드 및 표준에 대한 구매자의 제품 사용의 컴플라이언스를 결정하는 것과 관련하여 위험을 감수할 것이며, 이에 대한 모든 책임으로부터 판매자를 면제할 것에 동의합니다. 구매자는 판매자에 의해 제조되거나 공급된 제품이나 부품을 포함하는 구매자의 제품과 관련되거나 이로부터 야기되는 모든 보증 및 기타 클레임에 대해 완전한 책임을 보유하고 수용합니다. 구매자는 구매자가 제조하고 승인한 제품과 관련한 모든 주장 및 보증에 대해 전적으로 책임을 집니다. 구매자는 구매자의 제품이나 제품과 관련한 대표 또는 보증에서 야기되는 모든 책임, 클레임, 손실, 비용 또는 경비(합리적 변호사 비용 포함)로부터 판매자를 면책하고 그 책임을 면제할 것입니다.

# 저희 웹사이트를 찾아 봐 주세요!

www.elotouch.com

다음에 관한 최신 정보를 얻을 수 있습니다...

- 제품 정보

- 사양

- 다가오는 행사 뉴스

- 보도 자료

- 소프트웨어 드라이버

- 터치모니터 뉴스레터

# 저희와 연락을 취하는 방법

Elo터치 솔루션이 얼마나 광범위한지 더 알고 싶으시면 저희 웹사이트 www.elotouch.com을 방문하시거나 가까운 사무실로 연락해 주십시오.

| 북미 전화 800-ELO-TOUCH 유럽 아태평양 남미 Elo Touch Solutions 전화 1-408-597-8050 전화 +32(0)(16)704 500 전화 +86 (21) 3329 1385 전화 +1 786-923-0251 1033 McCarthy Blvd 팩스 1-408-597-8001 팩스 +32(0)(16)704 549 팩스 +86 (21) 3329 1400 팩스+1 305-931-0124 Milpitas, CA 95035 customerservice@elotouch.com elosales@elotouch.com www.elotouch.com.cn www.elotouch.com.ar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Copyright © 2015 Elo Touch Solutions, Inc. 모든 권리 보유(All Rights Reserved).

# Text boxes

미니-USB

.

75mm

75mm